## Slide 1: ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติว่าด้วยมาตรฐานด้านความเหมาะสมของสถานที่ตั้งเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย พ.ศ. 2559 วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 02-08-2559

## Slide 2: สรุปสาระสำคัญ
1. ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
2. สถานที่ตั้งเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยต้องได้รับความเห็นชอบ
3. ให้ผู้ยื่นขออนุญาตดำเนินงานตามขั้นตอนคู่มือสำหรับประชาชนว่าด้วยใบอนุญาตผลิตมีไว้ในครอบครอง หรือใช้พลังงานปรมาณู"
4. ผู้ยื่นขออนุญาตต้องแสดงรายละเอียดและแผนดำเนินการที่ใช้สำหรับดำเนินโครงการทั้งหมดในบริเวณสถานที่ตั้งเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ตามที่ระเบียบกำหนด
5. ผู้ยื่นขออนุญาตต้องระบุชนิดและปริมาณของสารกัมมันตรังสีที่ปลดปล่อยออกจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งการคำนวณค่าการปลดปล่อยสารกัมมันตรังสีของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยทั้งในสภาวะการเดินเครื่องปกติและสภาวะอุบัติเหตุ

## Slide 3: สรุปสาระสำคัญ
6. ผู้ยื่นขออนุญาตต้องใช้วิธีที่เหมาะสมเพื่อนำมาใช้ในการคำนวณและกำหนดอันตรายที่ส่งผลกระทบด้านความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย โดยวิธีดังกล่าวจะต้องผ่านการพิสูจน์ความถูกต้องเรียบร้อยแล้วและเป็นวิธีที่ทันสมัยรวมทั้งสามารถปรับให้ใช้ได้กับลักษณะและสภาพของสถานที่ตั้งที่ยื่นขออนุญาต
7. ในกรณีสถานที่ตั้งที่ไม่เหมาะสมหรือสถานที่ตั้งที่ควรหลีกเลี่ยง ผู้ขออนุญาตต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถออกแบบและป้องกันทางวิศวกรรมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมระหว่างการดำเนินงานของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการ หรือให้ข้อมูลตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการร้องขอ
8. ผู้ยื่นขออนุญาตต้องพิจารณาความปลอดภัยและความเหมาะสมของสถานที่ตั้งในประเด็นของการก่อวินาศกรรม การโจมตีจากอาวุธพิสัยไกลหรือจากการขนส่งวัสดุอันตรายจากเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ ตลอดจนวิธีการหรือภัยอันตรายอื่น

## Slide 4: สรุปสาระสำคัญ
9. ผู้ยื่นขออนุญาตต้องมีระยะรัศมีจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยไปยังพื้นที่อื่นตามระดับกำลังของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย อย่างน้อยตารางที่
1 ระยะรัศมีที่เหมาะสมของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย

## Slide 5: สรุปสาระสำคัญ
10. ในกรณีขออนุญาตเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย หากบริเวณรัศมี 320 กิโลเมตรจากสถานที่ตั้งมีรอยเลื่อนที่มีพลัง (Active Fault) ให้ผู้ยื่นขออนุญาตพิจารณาความยาวน้อยที่สุดของรอยเลื่อนตามตารางที่ 2 เพื่อใช้ในการคำนวณสำหรับกำหนดค่าการดับเครื่องปฏิกรณ์อย่างปลอดภัยจากแผ่นดินไหว (Safe Shutdown Earthquake)

## Slide 6: สรุปสาระสำคัญ
11. ผู้ขออนุญาตต้องมีการสำรวจการสั่นไหวของพื้นผิว (Vibratory Ground Motion)เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับหาค่าการดับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยโดยอัตโนมัติที่ปลอดภัยในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหว แต่ทั้งนี้เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยต้องได้รับการออกแบบให้ทนต่อแผ่นดินไหวได้อย่างน้อย 0.15 g (Constant of Gravity)
12. ผู้ยื่นขออนุญาตต้องประเมินความเสี่ยงอันตรายของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยที่เกิดจากเหตุการณ์ภายนอก ตามระดับกำลังของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย โดยโอกาสที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นต่อปี ตามตารางค่าความเสี่ยงอันตรายของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยจากเหตุการณ์ภายนอก ที่ระเบียบกำหนด